------------------------------
		 Transport du systeme Le_Lisp
		------------------------------


Petit precis de transport :

Le_Lisp est (presque) entierement ecrit en langage LLM3 et en Lisp.

Pour transporter tout le systeme sur une machine cible il faut :

1 - decrire les instructions LLM3 en terme de la machine cible en
    general sous la forme de MACROs.

2 - ecrire dans le langage de la machine cible un fichier d'initialisation
    qui peut comporter en outre des sous-programmes du "run-time" de
    la simulation de la machine LLM3. Un exemple est donne pour la
    machine 68000 sous systeme VERSAdos dans le segment :
	llvsdos.sa

3 - fabriquer un systeme nu (ne contenant que les fonctions primitives
    de l'interprete) en assemblant et en "linkant" le module
    d'initialisation de la machine cible et les traductions des
    differents modules LLM3

4 - quand l'interprete nu fonctionne, fabriquer un systeme interprete
    en chargeant le fichier :
	SYSINI.LL
    puis en invoquant la fonction (load-std) qui charge tous les
    fichiers de l'environnement initial Le_Lisp.
    Cette fonction fabrique une image standard du systeme itial
    interprete.

5 - quand le systeme initial fonctionne il faut charger le compilateur et
    le chargeur et compiler tout l'environnement initial au moyen de la
    fonction (llcp-exl) ou (llcp-std). Ces fonctions fabriquent a leur
    tour une image memoire du systeme standard compile.