To: chaillou


		***********************
		*                     *
		*   La machine LLM3   *
		*                     *
		***********************
		    Jerome  Chailloux
		      Novembre 1982


	<<  Ceci n'est pas le papier sur LLM3 mais simplement  >>
	<<  un guide pour les transporteurs de LLM3 sur P.E.   >>



Elle ne manipule que des pointeurs (et accessoirement des octets).


les operandes :

	A1 A2 A3 A4	les 4 accumulateurs (registres)
	'obj (ou .obj)	l'adresse de l'objet
	#n		une valeur immediate numerique
	CAR(reg)		sur les CONS
	CDR(reg)	
	CVAL(reg)		sur les symboles
	PLIST(reg)
	FVAL(reg)
	ALINK(reg)
	PKGC(reg)
	adr		une adresse memoire
			(etiquette ou donnee)

Regle d'appel des sous-programmes (fonctions) :

	pour les SUBR a 0,1,2 ou 3 arguments, les arguments
	sont passes respectivement dans les registres :
		A1, A2, A3
	pour les SUBR a plus d'arguments ou a nombre variable (SUBRV),
	les arguments sont empiles et le nombre d'arguments est
	fourni dans A4
	pour les SUBRF, la liste des arguments non evalues
	(i.e le CDR de l'appel) se trouve dans A1.

	toutes les fonctions retournent leur valeur dans A1


		--------------------------
		 Les Pseudos-Instructions
		--------------------------


	FENTRY	nom,type    nom devient une etiquette, type peut etre
			  l'un des suivants :
		            SUBR0, SUBR1, SUBR2, SUBR3, SUBRV, SUBRF

	ADR	adr		reserve 1 mot contenant une adresse
	BYTE	val		reserve 1 octet contenant une valeur
	DSADR	val		reserve val mot pour des adresses
	DSBYTE	val		reserve val octets pour des adresses
	ASCII	'chaine'

	EQU	expression

	PURE			c'est du code
	IMPURE			ce sont des donnees

	TITRE	nom,...		nom du module LLM3

	XREF	nom1,...,nomN	liste de noms d'externes
	XDEF	nom1,...,nomN	liste de noms d'internes

	END			et oui!


		--------------------------
		 Les Instructions de base
		--------------------------

les transferts simples (de pointeurs) :

	MOV    op1,op2		op1 -> op2    pointeur
	MOVAD  adr,op		adresse de adr -> op

	MOVX op1,adr,op2		op1 -> adr[op2]
	XMOV op1,adr,op2		adr[op1] -> op2

les transferts d'octets :

	MOVB op1,op2		op1 -> op2

	MOVBX op1,adr,op2		op1 -> adr[op2]
	XMOVB op1,adr,op2		adr[op1] -> op2

le controle :

	BRA lab		vers lab
	JMP lab		idem (mais indique une adresse longue
			pour les machines 16/32 bits)
	JUMPI  op		vers l'adresse contenue dans op

	BTEQ op1,op2,lab	si op1 = op2 vers lab
	BFEQ op1,op2,lab	si op1 /= op2 vers lab

	JUMPX adr,op	vers adr[op]



		---------
		 La Pile
		---------


Utilisee   comme   operande   implicite  dans  des  instructions
specialisees.    Ces  instructions  qui  utilisent  un  registre
pointeur  de pile (SP) ne necessitent pas de sens de contruction
privilegie  ni de test de debordement implicite.  La pile occupe
en general 4k objets.

organisation memoire : definition de 3 variables globales :

	BSTACK	qui contient l'adresse du debut de la pile
	ESTACK	qui contient l'adresse de fin de la pile
	MSTACK	qui contient qui l'adresse de fin de pile moins
		la tolerance de EVAL (typiquement de 64 objets)

Gestion de la pile :

	STACK op		SP -> op
	SSTACK op		op -> SP (a n'utiliser
			qu'apres un STACK)
	CHKSTK op,lab	teste le debordement de pile
			si SP >= op vers lab
			op peut-etre MSTACK ou ESTACK

Pile de controle :

	CALL  adr		next SP ; PC -> (SP) ; adr -> PC
	JCALL adr		idem (mais indique une adresse longue
			pour les machines 16/32 bits)
	RETURN		(SP) -> PC ; prev SP

Pile de donnee :

	TOPST op		(SP)   ->  op
	XTOPST op		(SP)  <->  op
	PUSH op		next SP ; op -> (SP)
	PUSHAD op		next SP ; adr de op -> (SP)
	POP op		(SP) -> op ; prev SP
		
	ADJSTK		depile (SP) fois i.e. le sommet de
			pile contient le nombre d'objets
			a depiler.

*	pour les 2 instructions suivantes l'indice du sommet de
*	pile vaut -1, celui du sous-sommet 0, du sous-sous sommet
*	1 ... pour pouvoir gerer facilement les SUBRV

	MOVXSP op1,op2	op1 -> stack[op2]
	XSPMOV op1,op2      stack[op1] -> op2


Voici le modele du traitement des SUBRV dans l'ordre des arguments :

	FENTRY	FOO,SUBRV

*---
	BTEQ	A4,#0,TERMIN
	PUSH	A4
	BRA	TESTFIN
NEXTARG	XSPMOV	A4,A1
	
	....	traitement de A1

TESTFIN	SOBGEZ	A4,NEXTARG
	ADJSTK
TERMIN	RETURN

et dans l'ordre inverse des arguments :

	FENTRY	BAR,SUBRV
*---
	...
	BRA	TESTFIN
NEXTARG	POP	A1

	....	traitement de A1

TESTFIN	SOBGEZ	A4,NEXTARG
	RETURN


		-----
		 NIL
		-----


Nil is Nil! Mais pour des raisons d'efficacite il est souhaitable
de metttre Nil dans un registre.


	MOVNIL op		NIL -> op

	BTNIL op,lab	si op  = NIL vers lab
	BFNIL op,lab	si op /= NIL vers lab

enfin, uniquement pour l'initialisateur, il faut l'instruction :

	SETNIL op		op -> NIL


		----------
 		 Les CONS
		----------


Le type le plus utilise et qu'il faut le plus soigner. 

organisation memoire : definition de 2 variables globales :

	BCONS     qui contient l'adresse du debut de la
		zone des listes (l'adresse du premier
		doublet)
	ECONS	qui contient l'adresse de la fin de la
		zone des listes (l'adresse du dernier
		doublet)

et  d'un  pointeur FREEL qui contient la tete de la liste libre.
il  est  souhaitable  que  FREEL  soit  un registre pour pouvoir
macrogenerer  facilement les instructions de type CONS.  De plus
2  instructions  speciales permettent de lire/ecrire ce pointeur
qui n'est donc pas traite comme un variable globale LLM3.

ACCES  AU  CONS  -  au moyen d'operandes de la machine LLM3 (ces
operandes  ne  sont valides que pour des CONS : le code ecrit en
LLM3  s'assure  toujours  que 'reg' contient bien un pointeur de
type CONS avant d'utiliser ces operandes) :

	CAR(reg)  et
	CDR(reg)

CREATION  (ALLOCATION)  D'UN  CONS - au moyen de 3 instructions.
S'il  n'est  plus possible d'allouer de nouveaux doublets, appel
de  la routine GCCONS automatiquement par ces instructions (mais
la routine GCCONS est toutefois ecrite en LLM3) :

	CONS  op1,op2         (op1 . op2)  ->  op2
 	XCONS op1,op2         (op2 . op1)  ->  op2
	NCONS op              (op  . NIL)  ->  op

TEST  DU  TYPE CONS - de tres loin le plus frequent test de type
et  qu'il  faut  particulierement soigner par exemple en mettant
BCONS dans un registre.

	BTCONS  op,lab        si (CONSP op) vers lab
	BFCONS  op,lab        si (ATOM op)  vers lab


LE  GARBAGE-COLLECTOR  (GC)  -  utilise en plus les instructions
suivantes qui permettent de marquer et de tester des CONS :

	STMARK  op	marque le CONS d'adresse op
	CLMARK  op	demarque le CONS d'adresse op

	BTMARK  op,lab      si le CONS est marque vers lab
	BFMARK  op,lab      si le CONS n'est pas marque vers lab

	TCMARK  op,lab      si le CONS d'adresse op est marque,
			on le demarque et on se branche vers lab.

	NXCONS   op	op (qui contient l'adresse d'un CONS)
			pointe maintenant sur le CONS physiquement
			suivant.

Le GC pourra egalement manipuler la tete de la liste libre FREEL
au moyen des instructions suivantes :

	FREEL  op		FREEL -> op
	SFREEL op		op -> FREEL

BIT  INVISIBLE - pour les amateurs de sensations fortes : un bit
'invisible' positionnable dans tous les CONS.  Ce bit tres utile
pour coder tres efficacement les types CEYX est manipule par les
instructions :

	STINVSBL	op	marque le CONS d'adresse op
	CLINVSBL	op	demarque le CONS d'adresse op
	BTINVSBL	op,lab	si le CONS d'adresse op est marque vers lab
	BFINVSBL	op,lab	si le CONS d'adresse op n'est pas marque vers lab



		--------------
		 Les symboles
		--------------


Le type le plus complexe.

Organisation de la memoire : variables globales :

	CSYMB	contient l'adresse du 1er mot libre de
		l'espace symbole.
	BSYMB	contient l'adresse du debut de la zone symbole
	ESYMB	contient l'adresse de la fin de la zone symbole

ACCES aux differentes proprietes naturelles.

Operandes :	
		CVAL(reg)		Cell Value 
		PLIST(reg)	Properties List
		FVAL(reg)		Function Value
		ALINK(reg)	Atom Link
		PKGC(reg)		Package Cell

Instructions specialisees :

	GCVAL  op1,op2	cval(op1) -> op2
	SCVAL  op1,op2	op1 -> cval(op2)

	GFTYPE op1,op2	ftype(op1) -> op2
	SFTYPE op1,op2	op1 -> ftype(op2)

	GPTYPE op1,op2	ptype(op1) -> op2
	SPTYPE op1,op2	op1 -> ptype(op1)

	PNAM   adr,op1,op2	range les caracteres du Pname de A1
			dans un tampon a l'adresse adr a
			partir de la position op1. Le nombre
			de caracteres transferes se trouve dans op2.

TEST DE TYPE :

	BTSYMB  op,lab        si (SYMBOLP op) vers lab
	BFSYMB  op,lab        si (NOT (SYMBOLP op))  vers lab


CREATION STATIQUE :

	MAKFNT	lab,ptype,pkg,plen,pname
	MAKCST	lab,ptype,pkg,plen,pname
	MAKVOID	lab,ptype

CREATION DYNAMIQUE :

	INTERN	op1,adr,op2 	op1 est le nombre de caracteres qui
				se trouvent dans le tampon adresse.
				retourne son adresse internee dans op2

L'OBLIST  (la  liste  des  symboles)  -  est geree au moyen d'un
tableau  de  hachage,  les colisions sont gerees par chainage au
moyen du champ ALINK des symboles.  La fin d'un tel chainage est
indique  par  la  valeur  numerique  0.   Cette  table utilise 2
symboles globaux :

	HASHMAX	index maximum de la table de hachage
	HASHTAB	table de hachage


pour parcourir l'OBLIST :

	MOV	HASHMAX,A3
RE	XMOV	A3,HASTAB,A2

	... traite la sous-liste dans A2

	SOBGEZ	A3,RE


ex : la fonction OBLIST la plus simple 
     (sans le traitement des packages) :

	FENTRY	OBLIST,SUBR0
*---
	MOVNIL	A1
	MOV	HASHMAX,A3
OBL1	XMOV	A3,HASHTAB,A2
	BRA	OBL3
OBL2	CONS	A2,A1
	MOV	ALINK(A2),A2
OBL3	BTSYMB	A2,OBL2
	SOBGEZ	A3,OBL1
	RETURN



		-------------
		 Les nombres
		-------------



1 - Les petits entiers (e.g. sur 16 bits).

    les operandes se decrivent par : #n donc MOV marche!
    en plus :

	BTNUMB op,lab	si op est un nombre vers lab
	BFNUMB op,lab	si op n'est pas un nb vers lab

    pour toutes les instructions de calcul, si le dernier argument 'lab'
    est fourni, il y a branchement a cette etiquette si un  debordement
    se produit. Si l'etiquette n'est pas fournie le test de debordement
    n'est pas effectue.

	INCR op[,lab]	op + 1 -> op
	DECR op[,lab]	op - 1 -> op

	PLUS op1,op2[,lab]	op1 + op2 -> op2
	DIFF op1,op2[,lab]	op1 - op2 -> op2
	NEG op		- op -> op
	MUL op1,op2[,lab]	op1 * op2 -> op2
	DIV op1,op2[,lab]	op1 / op2 -> op2
	REM op1,op2[,lab]	op1 \ op2 -> op2

	CBEQ/NE/LT/LE/GT/GE  op1,op2,lab   compare et vers si

	SOBGEZ op,lab	op - 1 -> op; si op >= 0  vers lab

	LAND op1,op2	op1 AND op2 -> op2
	LOR op1,op2	op1 OR op2 -> op2
	LXOR op1,op2	op1 XOR op2 -> op2

ex : la fonction PLUS

	FENTRY	PLUS,SUBRV
*---
	MOV	#0,A1
	BRA	PL2
PL1	POP	A2
	PLUS	A2,A1,PLOVL
PL2	SOBGEZ	A4,PL1
	RETURN
PLOVL	MOV	.PLUS,A2
	BRA	ERROVF


2 - les nombres flottants

3 - les nombres a precision variable

4 - les octets

pour les systemes qui ne possedent pas de chaines de caracteres,
il est tres utile de pouvoir gerer des "lignes tassees" qui sont
des  listes  de paquets de 2 caracteres, representes par un seul
nb de 16 bits.

	LBYTE	op1,op2,lab	octet gauche de op1 -> op2
				branchement vers lab si op2 = 0
	RBYTE	op1,op2,lab	octet droit de op1 -> op2
				branchement vers lab si op2 = 0
	

		---------------------------
		 Les Chaines de Caracteres
		---------------------------


representees par une zone memoire contenant les caracteres et une taille.
Desole, la representation UNIX (terminee par un 00) n'est pas utilisable.
On se demande meme comment UNIX peut vivre avec cette representation idiote.

ORGANISATION : c'est une zone memoire separee dont les adresses sont dans
les variables globales :

	BSTRG	contient l'adresse du 1er mot de la zone chaine
	ESTRG	contient l'adresse du dernier mot de cette zone

TEST DE TYPE :

	BTSTRG op,lab	si op est une chaine vers lab
	BFSTRG op,lab	si op n'est pas une chaine vers lab

CREATION : au moyen d'une seule instruction (qui va appeler a coup sur
une routine du run-time LLM3). S'il n'y a plus de place dans la zone
allouee aux chaines de caracteres, cette routine doit appeler le
garbage collector au point d'entree GCSTRG.

	MKSTRG op1,adr,op2	    op1 contient la taille de la chaine.
                                  adresse est l'adresse de la liste de
                                  caracteres. op2 contiendra l'adresse
                                  de la chaine cree.


Le GC a egalement besoin d'une instruction pour avancer dans
la zone des chaines de caracteres :

	NXSTRG op    op (qui contient l'adresse d'un chaine
		   de caracteres) pointe maintenant sur la
		   chaine physiquement suivante.



		---------------------
		 Les Entrees/Sorties
		---------------------


Fonctions  sur le canal terminal.  Ce terminal doit etre utilise
au  caractere  et  sans  echo  ni aucun transcodage.  Toutes ces
fonctions  retournent  un  code d'erreur (cc) qui vaut 0 si tout
s'est bien passe.

	TTYIN  op1,op2	le caractere tape suivant -> op1,
			cc -> op2
		Attention : cette routine doit absolument retourner
		le code tape TEL QUEL (en particulier le RETURN ne
		doit pas etre traduit en Line Feed!)

	TTYOUT  op1,adr,op2 	sort une chaine de caracteres :
				  op1 = taille de la chaine
				  adr = adresse de la chaine
				  cc -> op2

	TTYS  op1,op2	si un caractere a ete tape -> op1, sinon
			NIL -> op1.  cc -> op2.



Fonctions sur les fichiers : toutes ces fonctions utilisent des
numeros de canaux (chan) alloues par le systeme Le_Lisp. Le nombre
maximum (moins 1) de canaux alloues est donne dans la variable
globale :
	 MAXCHAN

	INFILE  chan,file,cc  	ouvre sur la canal chan le fichier
				de nom file, en entree.

	INBF chan,adr,siz,cc	lit la ligne suivant sur le canal chan
				a l'adresse adr. au retour size 
				contient la taille de la ligne.

	OUFILE  chan,file,cc	ouvre sur le canal chan le fichier
				de nom file, en sortie.

	OUBF chan,adr,siz,cc	ecrit sur le canal chan la ligne
				a l'adresse adr et de taille siz.

	FCLOS  chan,cc		ferme le canal chan.

Fonctions sur les images memoire :

	SAVECORE	op1,adr,op2	sauve une image memoire de nom :
				  op1 = taille de la chaine,
				  adr = adresse des caracteres.
				  cc -> op2
	
	RESTCORE op1,adr,op2	restitue une image memoire de nom :
				  op1 = taille de la chaine,
				  adr = adresse des caracteres.
				  cc -> op2